## Slide 1
PC HARDWARE SERIES
РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Техническая диагностика, пайка и техника безопасности

## Slide 2
ВНИМАНИЕ: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Заряд в высоковольтных конденсаторах сохраняется до 24 часов после отключения.

## Slide 3
АНАТОМИЯ ИМПУЛЬСНОГО БП
ВХОДНОЙ ФИЛЬТР
Защищает сеть от помех БП и наоборот. Состоит из дросселей, X/Y-конденсаторов и варисторов.
ШИМ-КОНТРОЛЛЕР
«Мозг» блока питания. Управляет силовыми ключами для стабилизации выходного напряжения.
ТРАНСФОРМАТОР
Осуществляет гальваническую развязку и преобразование высокого напряжения в низкое.

## Slide 4
ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГНОСТИКИ
Мультиметр: проверка напряжений и прозвонка диодов.
Осциллограф: контроль пульсаций и работы ШИМ.
ESR-метр: проверка здоровья электролитов.
Лампа накаливания: безопасный первый запуск (последовательно).

## Slide 5
ДОПУСКИ НАПРЯЖЕНИЙ (ATX)
Линия | Номинал | Допуск (-/+) | Мин / Макс
+12V | 12.00 В | 5% | 11.40 В / 12.60 В
+5V | 5.00 В | 5% | 4.75 В / 5.25 В
+3.3V | 3.30 В | 5% | 3.14 В / 3.47 В
-12V | 12.00 В | 10% | 10.80 В / 13.20 В

## Slide 6
ВРАГ №1: КОНДЕНСАТОРЫ
80%
ПОЛОМОК БП
Связаны с потерей емкости или увеличением эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) фильтрующих электролитов.
Симптомы: компьютер не включается с первого раза, самопроизвольные перезагрузки под нагрузкой.

## Slide 7
ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
«ТИХИЙ» ОТКАЗ
Перегорание предохранителя из-за пробоя диодного моста или силового транзистора (ключа). Требует тщательной проверки всей «горячей» части.
ДЕЖУРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Отсутствие +5V Standby. Часто вызвано высыханием мелких конденсаторов в цепи питания ШИМ-контроллера дежурки.

## Slide 8
АЛГОРИТМ РЕМОНТА
ДИАГНОСТИКА
Замеры напряжений и ESR.
ПАЙКА
Замена дефектных компонентов.
ПРОВЕРКА
Запуск через лампу без нагрузки.
НАГРУЗКА
Стресс-тест на резисторах.

## Slide 9
ПУЛЬСАЦИИ ПОД НАГРУЗКОЙ
Амплитуда шума и пульсаций по линии +12V не должна превышать 120 мВ по стандарту ATX.

## Slide 10
ФИНАЛЬНЫЙ ЗАПУСК
После ремонта блок питания должен пройти проверку на электронной нагрузке или стенде.
Важно убедиться, что вентилятор вращается свободно, а все напряжения остаются стабильными в течение 30-60 минут работы под 80% мощностью.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

## Slide 11
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА МАСТЕРА
Разряжай конденсаторы: используй резистор 1-2 кОм, никогда не короти отверткой.
Выбирай 105°C: при замене электролитов используй только высокотемпературные серии (Low ESR).
Чисти вентилятор: 50% отказов БП начинаются с остановки или замедления охлаждения.
Ищи «холодную пайку»: под воздействием вибраций и температур припой может трескаться.