## Slide 1
Обслуживание систем охлаждения
От классического воздуха до продвинутых водяных систем: регламент, нюансы и эффективность
Курс: Техническое обслуживание ПК

## Slide 2
Баланс температур
Почему своевременное ТО критически важно для производительности

## Slide 3
Воздушное охлаждение
Простота конструкции, высокая надежность, легкая замена вентиляторов. Основной враг — пылевое загрязнение радиаторов.
Жидкостное (СЖО)
Максимальная эффективность, тишина, эстетика. Требует контроля помпы, герметичности и отсутствия коррозии в контуре.
Типы систем: Воздух vs Вода

## Slide 4
Замена термопасты: ключевой этап любого ТО. Со временем паста теряет эластичность и теплопроводность.
•
Очистка изопропиловым спиртом
•
Нанесение тонким, равномерным слоем
•
Выбор качественных составов (8.5+ Вт/мК)
Закон охлаждения Ньютона:
Термоинтерфейс (TIM)

## Slide 5
Продувка
Удаление основной массы пыли сжатым воздухом или баллоном.
Промывка
Полная промывка радиатора (без вентиляторов) под водой при сильных загрязнениях.
Смазка
Обслуживание подшипников вентиляторов (если конструкция позволяет).
Этапы чистки воздуха

## Slide 6
Обслуживание СЖО
Радиаторы СЖО имеют более плотное оребрение, что делает их крайне чувствительными к пыли. Слой пыли в 2мм может снизить эффективность на 40%.
Важные моменты:
•
Контроль образования пузырьков воздуха
•
Проверка шлангов на перегибы и микротрещины
•
Мониторинг оборотов помпы в BIOS

## Slide 7
+15°C
Средний рост температуры
Влияние на систему:
1. Троттлинг: Снижение тактовой частоты CPU/GPU для защиты от перегрева.
2. Шум: Вентиляторы работают на максимальных оборотах, сокращая свой ресурс.
3. Деградация: Постоянный нагрев выше 85°C ускоряет износ кремниевых структур.
Последствия загрязнения

## Slide 8
Параметр | Воздушное (Air) | AIO (Замкнутая СЖО) | Custom Loop (Кастом)
Частота чистки | Раз в 6-12 месяцев | Раз в год | Раз в 6 месяцев
Риск протечки | Отсутствует | Минимальный | Требует навыков
Сложность замены TIM | Низкая | Средняя | Высокая (слив жидкости)
Доп. операции | Чистка фанов | Проверка помпы | Замена хладагента
Сравнение сложности ТО

## Slide 9
Данные для Intel Core i9 при стресс-тесте Cinebench R23
До обслуживания (Dusty)
Только продувка
Полное ТО (Чистка + TIM)
Эффективность чистки и замены TIM

## Slide 10
Ежемесячно
Визуальный осмотр фильтров корпуса.
6 месяцев
Продувка сжатым воздухом радиаторов.
1 год
Замена термопасты и чистка вентиляторов.
2 года
Замена хладагента в кастомных СЖО.
Регламент обслуживания

## Slide 11
Эстетика и мощь
Правильное обслуживание систем охлаждения не только защищает компоненты, но и позволяет вашей системе работать на пределе своих возможностей без лишнего шума.