## Slide 1
Диагностика аппаратных неисправностей ПК
Современные инструменты, алгоритмы и лучшие практики профессионального ремонта компьютерных систем
Версия 2024.1 | Техническое обслуживание

## Slide 2
От простого к сложному: методология исключения и верификации
ГЛАВА 1: СТРАТЕГИЯ ПОИСКА

## Slide 3
Визуальный осмотр
Первичная проверка компонентов на наличие физических повреждений, гари и коррозии.
Аппаратные тесты
Применение POST-карт, осциллографов и мультиметров для проверки сигналов и напряжений.
Программное ПО
Использование диагностических утилит (AIDA64, MemTest) в рабочей среде или UEFI.
ТРИ УРОВНЯ ДИАГНОСТИКИ

## Slide 4
Критические точки проверки:
Вздутые электролитические конденсаторы
Изменение цвета текстолита (перегрев)
Повреждение контактов сокета процессора
Пыль в разъемах ОЗУ и PCI-E
ВИЗУАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

## Slide 5
Power-On Self-Test
Процедура самотестирования, запускаемая BIOS/UEFI сразу после включения питания. Проверяет CPU, RAM и видеоподсистему до загрузки ОС.
Сигналы ошибок
Beep Codes: Звуковые сигналы через спикер. Q-LED: Световые индикаторы на плате. Hex Codes: Шестнадцатеричные коды на POST-картах.
АЛГОРИТМ POST

## Slide 6
Профессиональный инструмент для отладки систем, которые «не стартуют». Карта перехватывает диагностические сообщения, отправляемые BIOS в порт 80h.
Позволяет точно определить, на каком этапе (инициализация памяти, процессора или графики) происходит сбой.
POST-КАРТЫ

## Slide 7
* Программные методы показывают наивысшую точность при выявлении скрытых дефектов памяти и накопителей.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ

## Slide 8
■ 40% Перегрев и пыль
■ 30% Проблемы с питанием
■ 20% Дефекты памяти
■ 10% Прочее
ПРИЧИНЫ АППАРАТНЫХ ОТКАЗОВ

## Slide 9
Программа | Назначение | Ключевой показатель
AIDA64 Extreme | Стресс-тестирование системы | Троттлинг процессора
MemTest86 | Глубокая проверка ОЗУ | Ошибки адресации (Bit Flips)
Victoria / CrystalDisk | Диагностика накопителей | S.M.A.R.T. и битые сектора
HWInfo64 | Мониторинг сенсоров | Вольтаж и температуры
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ПО

## Slide 10
Опрос Сбор анамнеза
Осмотр Физический чек
Питание Замер вольтажа
Тесты POST и Soft
Вердикт Замена/Ремонт
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ

## Slide 11
100%
Готовность системы
Профессиональная диагностика — это не поиск виноватого, а нахождение решения, которое продлит жизнь технике.